Таблица 1 (Таблиця 1)

| Условное обозначение электроконвектора (Умовне позначення електроконвектора) | Степени защиты оболочки (Ступень захисту оболонки) | Номинальная потребляемая мощность (Номінальна споживана потужність), кВт | Номинальный потребляемый ток (Номінальний споживаний струм), А | Габаритные размеры, не более (Габарітні розміри, не більше), мм | Масса, не более (Маса, не більше), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comforte 1,0 ЭВНА-1,0/230 С2(мш) | IP 20 | 1,0 | 4,3 | 490х450х110 | 3,5 |
| Comforte 1,5 ЭВНА-1,5/230 С2(мш) | IP 20 | 1,5 | 6,5 | 600х450х110 | 4,2 |
| Comforte 2,0 ЭВНА-2,0/230 С2(сш) | IP 20 | 2,0 | 8,7 | 740х450х110 | 4,7 |
| Comforte 2,5 ЭВНА-2,5/230 С2(сш) | IP 20 | 2,5 | 10,8 | 890х450х110 | 5,5 |
| Dolce 1,0 ЭВНА-1,0/230 С2(мбш) | IP 24 | 1,0 | 4,3 | 410х450х110 | 3,9 |
| Dolce 1,5 ЭВНА-1,5/230 С2(мбш) | IP 24 | 1,5 | 6,5 | 600х450х110 | 4,6 |
| Dolce 2,0 ЭВНА-2,0/230 С2(мбш) | IP 24 | 2,0 | 8,7 | 740х450х110 | 5,3 |
| Dolce 2,5 ЭВНА-2,5/230 С2(мбш) | IP 24 | 2,5 | 10,8 | 890х450х110 | 6,8 |
| Picсole C1,5 ЭВНА-1,5/230 Н2(мш) | IP 20 | 1,5 | 6,5 | 890х340х110 | 4,9 |
| Picсole C2,0 ЭВНА-2,0/230 Н2(сш) | IP 20 | 2,0 | 8,7 | 1035х340х110 | 5,1 |
| Picсole D1,5 ЭВНА-1,5/230 Н2(мбш) | IP 24 | 1,5 | 6,5 | 890х340х110 | 4,7 |
| Picсole D2,0 ЭВНА-2,0/230 Н2(мбш) | IP 24 | 2,0 | 8,7 | 1035х340х110 | 5,6 |

# Text boxes

Выключатель (вимикач)

Термостат

ЭВНА - электроконвекторы настенные с автоматическим регулированием температуры в помещении.

Конструктивные особенности - индексы  в обозначении:

Н – низкие (высота 340мм);

С – средние (высота 450мм);

2 - 1І класс защиты от поражения электрическим током;

м - электроконвекторы без регулятора мощности;

мб - электроконвекторы без регулятора мощности с брызгозащищенным исполнением оболочки;

с - электроконвекторы со ступенчатым регулятором мощности;

ш - электроконвекторы со штампованной решеткой;

Степень защиты:

IP20 - обычное исполнение оболочки - защиты от влаги  нет;

1Р24      - брызгозащищенное исполнение оболочки.

ЭВНА - електроконвектори настінні з автоматичним регулюванням температури в приміщенні.

Конструктивні особливості - індекси  в позначенні:

Н – низькі (висота 340мм);

С – середні (висота 450мм);

2 - ІІ клас захисту від ураження електричним струмом;

м - електроконвектори без регулятора потужності;

мб - електроконвектори без регулятора потужності з бризкозахищеним виконанням оболонки;

с електроконвектори із ступінчастим регулятором потужності;

ш - електроконвектори з штампованою решіткою;

Ступінь захисту:

ІР20 - звичайне виконання оболонки - захисту від вологи немає;

ІР24      - бризкозахищене виконання оболонки.

Нагрівальний елемент нагріває холодне повітря, що поступає через решітку в нижній частині корпусу, потік теплого повітря піднімається вверх через решітку в верхній частині корпусу і нагріває повітря приміщення.

1- стіна;

2- тепле повітря;

3- нагрівальний елемент;

4- холодне повітря;

5-  підлога

Нагревательный элемент нагревает холодный воздух, который поступает через решетку в нижней части корпуса, поток теплого воздуха поднимается вверх через решетку в верхней части корпуса и нагревает воздух в помещении.

1- стена;

2- теплый воздух;

3- нагревательный элемент;

4- холодный воздух;

5- пол

Рисунок 2 - Размещение органов управления электроконвекторов настенных - ЭВНА с обычным исполнением оболочки - ІР20 (розміщення органів управління електроконвекторів настінних ЭВНА з звичайним виконанням оболонки - ІР20).

Рисунок 3 - Размещение органов управления электроконвекторов настенных - ЭВНА с брызгозащищенным исполнением оболочки - ІР24 (розміщення органів управління електроконвекторів настінних ЭВНА з бризкозахищеним виконанням оболонки - ІР24).

Выключатель (вимикач)

RUS

UKR

Рисунок 1 – Принцип действия электроконвектора  (Принцип дії електроконвектора)

Рисунок 2 - Размещение органов управления электроконвекторов настенных - ЭВНА с обычным исполнением оболочки - ІР20 (розміщення органів управління електроконвекторів настінних ЭВНА з звичайним виконанням оболонки - ІР20).

Регулятор мощности - выключатель для конвекторов без регулятора мощности

(регулятор потужності - вимикач для

конвекторів без регулятора потужності)

Рисунок 3 - Размещение органов управления электроконвекторов настенных - ЭВНА с брызгозащищенным исполнением оболочки - ІР24 (розміщення органів управління електроконвекторів настінних ЭВНА з бризкозахищеним виконанням оболонки - ІР24).

Термостат